## Slide 1
MatterForge
Предложение для ЛУКОЙЛ
Три точки переворота: цианид рождается у рудника, базовые масла — из факельного газа, водород НПЗ — без CO₂
Дисциплина честности: каждое число — из расчёта или явно помечено как допущение.
Экономика — скрининг ±2–3×. Мы показываем и то, что у нас НЕ сработало.
Июль 2026 · открытый репозиторий: skharkov1246.github.io/ocm-research-diary

## Slide 2
Метод и почему нашим числам можно верить
Один конвейер: DFT → CASSCF/NEVPT2 → квантовые схемы; проверен на системах с известным экспериментальным ответом
1
Дескриптор
барьеры и селективность активного центра, не «интересное вообще»
2
Классика (DFT)
быстрый скрининг — но у 3d-металлов врёт на ±0.2–0.3 эВ и теряет знак
3
Квантовая поправка
CASSCF/NEVPT2 + VQE-мосты; сверка с экспериментом (Дорожка B)
4
Экономика
каждый рычаг доведён до $/т с явной цепочкой допущений
«Мираж-детектор»: наш конвейер убивает собственные сенсации ДО того, как они попадут к вам
Сняли собственную «сенсацию» Ti +4.18 ккал/моль (артефакт сетки) — за одну ночь, до патента
Закрыли красивейший сценарий «уксусная кислота из CH₄+CO₂» ($3.7–4.4M/год на установку) собственным NEVPT2-расчётом — распад радикала в 18 раз быстрее роста цепи
Поймали мираж «водород с устья скважины» (6.9× майнинга) — H₂ без трубы не уезжает; в моделях этого нет
Валидация на известном: спин S=2 центра Fe(IV)=O воспроизведён на реальном цеолитном каркасе; NEVPT2-барьер HAT попал в эксперимент (15.98 против 13–15 ккал/моль) там, где DFT врёт на 7
MatterForge · скрининг ±2–3×, не bankable-модель · 2

## Slide 3
Резюме: три предложения, просчитанные до денег
Все числа — базовые сценарии параметрических моделей (открытый код в репозитории); данные ЛУКОЙЛа — диапазоны «проверить»
+$25M/год
L2 · NaCN-скиды у золотых ГОКов
Чистый эффект с учётом каннибализации Саратоворгсинтеза; окупаемость флота 1.4 года
$89M/год
L1 · ПАО-флот на факельном ПНГ
EBITDA 20 скидов; базовые масла IV группы в собственный сбыт ЛЛК; NPV $454M
$59M/год
L3 · Бирюзовый H₂ на НПЗ 50 кт/год
Экономия против SMR; окупаемость 2.5 года; NPV +$217M; −475 кт CO₂/год
Общий принцип: производство разворачивается в точку дешёвого сырья у потребителя — логистика опасного/дорогого продукта исчезает как категория
Каждый вариант имеет заранее объявленные kill-критерии и расчётные гейты — вы видите, при каких числах мы сами закрываем кейс
Пессимистичные сценарии посчитаны и показаны: L2 остаётся жив, L1 жив на факеле, L3 в пессимизме мёртв (NPV −$125M) — и мы говорим это прямо
MatterForge · скрининг ±2–3×, не bankable-модель · 3

## Slide 4
L2 · Цианид натрия у золотого ГОКа
Классика возит NaCN спецконвоями от мегазаводов; мы производим его в сотнях метров от золотоизвлекательной фабрики
Химия — столетний процесс Андруссова (высокий TRL); новизна — масштаб и размещение
Скид 2 500 т/год: газ 0.17 MMscf/д + привозной NH₃ (60 автоцистерн/год) + NaOH
Себестоимость $1 163/т против delivered-цены классики $3 000/т → маржа $1 837/т
EBITDA $4.59M/год на скид, капекс $6M, окупаемость 1.3 года
Флот (база): 3 ГОКа × 5 кт/год = 6 скидов → EBITDA $27.6M/год
Каннибализация посчитана честно: −$2.6M/год маржи завода → чистый эффект +$24.9M/год
Квантовый якорь: NEVPT2-барьер ключевой стадии попал в эксперимент (15.98 vs 13–15 ккал/моль), DFT врёт на 7
Chart: Экономика тонны NaCN, $/т
| Себестоимость на скиде | Delivered классики | Маржа скида
Экономика тонны NaCN, $/т | 1163 | 3000 | 1837
KILL-КРИТЕРИИ (объявлены заранее)
NH₃ дороже $800/т (база $400; чувствительность: full cost $1 113–1 363/т при $300–800)
ГОК-якорь меньше 2 кт/год потребления (окупаемость уезжает к 2.8–5.6 годам)
Отказ в лицензии ОПО на производство HCN у рудника — вариант закрывается целиком
MatterForge · скрининг ±2–3×, не bankable-модель · 4

## Slide 5
L2 · Механическая реализация и развёртывание
Капекс скида $6.0M · площадка ~1 500 м² + СЗЗ · ~500 кВт · 10–12 человек вахтой
1
Приём газа, сероочистка (ZnO)
2
Смеситель CH₄/NH₃/воздух ниже НКПР
3
Реактор Андруссова, Pt/Rh-сетки, ~1100 °C ($1.5M)
4
Котёл-утилизатор + рецикл NH₃
5
Абсорбция HCN в 30% NaOH ($0.9M)
6
Раствор NaCN 30% / грануляция → на ЗИФ
Дорожная карта
FEED + лицензирование ОПО — 9 мес
Пилотный скид на первом ГОКе — 12 мес (гейт: выход ≥60–65%, приёмка выщелачивания у ЗИФ)
Серия 2–3 скида/год → 6 скидов к месяцу ~48
Структурный барьер для конкурентов
Категория «перевозка цианида» исчезает: спецконвой, охрана, страховка выпадают из цепочки
Take-or-pay 5–7 лет с ГОКом: второму скиду на той же площадке делать нечего
«Каннибализируй себя сам» — раньше, чем это сделает чужой скид
MatterForge · скрининг ±2–3×, не bankable-модель · 5

## Slide 6
L1 · ПАО-флот: базовые масла из факельного газа
Этилен не покидает скид — на выходе жидкий продукт $3 200/т в обычной бочке, прямо в блендинг ЛЛК
Скид 1 MMscf/д (7 300 т CH₄/год) → 1 896 т ПАО/год; сквозной выход 0.26 т/т
База (факел): EBITDA $4.46M/год, окупаемость 1.1 года, NPV $22.7M
На трубном газе тоже жив: $3.37M/год, окупаемость 1.5 года
Флот 20 скидов: 37.9 кт/год = 5.4% мирового рынка ПАО, EBITDA $89M/год, NPV $454M
50 скидов ($223M/год) упираются в глубину рынка (13.5%) — потолок задаёт спрос ЛЛК [проверить: 30–100 кт/год]
Пессимизм посчитан: Y=25%, ПАО $2 400/т, капекс $8M — скид всё ещё NPV-положителен на факеле
Chart: EBITDA скида vs выход OCM, $M/год (факел)
| Y=20% | Y=25% | Y=30% | Y=35%
EBITDA скида vs выход OCM, $M/год (факел) | 2.39 | 3.08 | 3.77 | 4.46
Главный расчётный гейт (наша зона риска, говорим прямо)
Выход OCM 35% НЕ доказан: селективный Cr-центр даёт множитель 1.41×, а не 3× — работает только стек рычагов (химическое зацикливание без газового O₂ + вольтаж + допант)
Но график слева показывает: даже при консервативных Y=20–25% факельный скид зарабатывает $2.4–3.1M/год — гейт повышает маржу, а не решает судьбу проекта
MatterForge · скрининг ±2–3×, не bankable-модель · 6

## Slide 7
L1 · Скид: состав, капекс, развёртывание
Капекс $3.8–6.2M (середина $5.0M) · 400–700 м² · 450–700 кВт (частично от хвостового газа) · 3–5 чел на кластер
1
Компрессия + очистка ПНГ (осушка, S-guard, отгон C₃+)
$0.6–1.0M
2
Chemical-looping OCM-реактор + YSZ-стек (49 кВт, $29–40k)
$0.8–1.3M
3
Выделение этилена (закалка, разделение)
$0.5–0.8M
4
Олигомеризация C₂H₄ → ЛАО → ПАО
$0.6–0.9M
5
Гидрофиниш (H₂ 5–10 т/год)
$0.4–0.6M
6
Хранение, электрика, АСУ, монтаж
$0.9–1.6M
Rollout: FEED с расчётным гейтом G1 (6–9 мес) → пилот 12–18 мес (деградация YSZ <2%/1000 ч; ПАО проходит спецификацию IV группы у ЛЛК) → серия 5 → 20 скидов после offtake ≥10 кт/год
Kill: выход OCM <20% · капекс >$10M/скид · цена ПАО <$2 000/т (потеря премии к Group III)
MatterForge · скрининг ±2–3×, не bankable-модель · 7

## Slide 8
L3 · Бирюзовый водород на НПЗ: пиролиз вместо SMR
Водород потребляется на месте в гидрокрекинге — единственное место, где H₂ не должен никуда уезжать
Chart: LCOH, $/кг H₂ (НПЗ 50 кт/год, база)
| Газ | Капитал | Опекс | Кредит за углерод | Итого пиролиз | SMR эффективн.
LCOH, $/кг H₂ (НПЗ 50 кт/год, база) | 0.56 | 0.36 | 0.36 | -0.53 | 0.77 | 1.59
Масс-баланс: 200 кт CH₄ → 50 кт H₂ + 150 кт углерода в год
Экономия $59M/год против SMR ($1.4/кг + CO₂ $20/т); капекс $148M; окупаемость 2.5 года; NPV +$217M
CO₂: −475 кт/год (9.5 т CO₂/т H₂ по литературе)
Электричество — треть от электролиза на кг H₂; коммерческие модули существуют (TRL до 8)
Оптимизм (НПЗ 100 кт, газ $100): экономия $266M/год, NPV $1.46B
Пессимизм показан честно: малый НПЗ + сырая сажа + CO₂ $0 против амортизированного SMR $1.0/кг → NPV −$125M, кейс мёртв
Развилка целиком в трёх ручках — и все три проверяемы до строительства
Сбыт углерода (150 кт/год ≈ 12% рынка техуглерода РФ; стресс при цене $200/т посчитан — экономия $54M/год, жив)
Цена газа на площадке (kill: >$250/т — пиролиз ест 4.0 кг CH₄/кг H₂ против 3.3 у SMR)
Что считать конкурентом: новый SMR $1.4–1.8/кг или амортизированный $1.0/кг — честный спор, решается вашими данными
MatterForge · скрининг ±2–3×, не bankable-модель · 8

## Slide 9
L3 · Наше IP в пиролизе + две нишевые опции
Катализатор и чистота углерода — расчётные гейты, которые мы закрываем ДО пилота
Квантовое IP (гейт G1)
NEVPT2 переворачивает DFT-ранжир расплавных сплавов: Cu-Bi из «мусора» DFT (−395) в слабейший связыватель углерода (+0.8) — некоксующийся кандидат, которого классический скрининг бы выбросил
Соляной слой NaCl решает чистоту углерода: загрязнение металлом 83 → <0.1 wt% — ключ к цене сажи $1 200+/т вместо $200–400
L4 · MSA на сере Клауса (ниша)
Сера + трубный газ уже на НПЗ; маржа ~$1 600/т газонезависима
Мировой рынок 50–70 кт/год → вся ниша 10–30 установок; обслуживаемая площадка НПЗ снимает риск SO₃-узла
Роль: импортозамещение + первый продукт платформы, не масштаб
L5 · Сервисы для «Ставролена»
Скрининг стерео-селективности металлоценов: ненулевое предпочтение 0.98 ккал/моль на хиральном кармане (41 атом)
Механохимический рециклинг ПЭ: карта «сила → барьер» (комнатная кинетика при ~4.5–5 нН/цепь) под будущие мандаты переработки
Формат: расчётный сервис, оплата за понижение риска R&D
MatterForge · скрининг ±2–3×, не bankable-модель · 9

## Slide 10
Чего мы НЕ предлагаем ЛУКОЙЛу
Честность — механизм доверия к остальным числам. Эти варианты мы просчитали и закрыли сами.
OCM вместо парового крекинга
Наш же порог пересмотра (выход C₂ ≥35% при селективности ≥85%) не достигнут: лучший допант даёт множитель 1.41×. OCM живёт только на факеле в связке с олигомеризацией.
Уксусная кислота из CH₄+CO₂
Сценарий $3.7–4.4M/год на установку закрыт нашим собственным NEVPT2-расчётом: газофазная цепь не живёт. В продаже этого нет.
Водород с устья скважины
H₂ без трубы не уезжает — пиролиз предлагаем только там, где водород потребляется на месте (НПЗ).
«Аммиак из воздуха» сейчас
Сплавной мотив закрыт на кластерном уровне (HER выигрывает всюду). Дальний R&D, не коммерческое предложение.
MatterForge · скрининг ±2–3×, не bankable-модель · 10

## Slide 11
Дорожная карта 24 месяцев и что нам нужно от вас
Каждый этап заканчивается расчётным гейтом — вы платите за снятый риск, а не за обещания
Мес 0–3
NDA, обмен данными, фиксация 3 пилотных площадок; уточнение моделей с ваших цифр
Мес 3–9
FEED L2 (первый ГОК) + лицензирование; расчётные гейты G1 по L1 (стек селективности) и L3 (сплав/соль)
Мес 9–21
Пилот L2 у ГОКа; пилотный трейн L3 на одном НПЗ; решение по серии L1
Мес 21–24
Серийные решения: 2–3 NaCN-скида/год; масштабирование L3; offtake ЛЛК по ПАО
Данные, которые превратят допущения в числа
Остаточное факельное/ПНГ по промыслам (объёмы, состав) · закупки базовых масел ЛЛК · мощность и сбытовая карта NaCN Саратоворгсинтеза
Потребление и себестоимость H₂ по НПЗ · цена газа и электроэнергии площадок · интерес к CO₂-повестке (кредиты/CBAM)
MatterForge · скрининг ±2–3×, не bankable-модель · 11