## Slide 1
MatterForge
Предложение для «Норникеля»
Стренд-газ Таймыра и сера как сырьё: пиролиз с сажей на СМП, MSA из Серной программы — и честный отрицательный результат по анодам
Дисциплина честности: каждое число — из расчёта или явно помечено как допущение.
Экономика — скрининг ±2–3×. Мы показываем и то, что у нас НЕ сработало.
Июль 2026 · открытый репозиторий: skharkov1246.github.io/ocm-research-diary

## Slide 2
Метод и почему нашим числам можно верить
Один конвейер: DFT → CASSCF/NEVPT2 → квантовые схемы; проверен на системах с известным экспериментальным ответом
1
Дескриптор
барьеры и селективность активного центра, не «интересное вообще»
2
Классика (DFT)
быстрый скрининг — но у 3d-металлов врёт на ±0.2–0.3 эВ и теряет знак
3
Квантовая поправка
CASSCF/NEVPT2 + VQE-мосты; сверка с экспериментом (Дорожка B)
4
Экономика
каждый рычаг доведён до $/т с явной цепочкой допущений
«Мираж-детектор»: наш конвейер убивает собственные сенсации ДО того, как они попадут к вам
Сняли собственную «сенсацию» Ti +4.18 ккал/моль (артефакт сетки) — за одну ночь, до патента
Закрыли красивейший сценарий «уксусная кислота из CH₄+CO₂» ($3.7–4.4M/год на установку) собственным NEVPT2-расчётом — распад радикала в 18 раз быстрее роста цепи
Поймали мираж «водород с устья скважины» (6.9× майнинга) — H₂ без трубы не уезжает; в моделях этого нет
Валидация на известном: спин S=2 центра Fe(IV)=O воспроизведён на реальном цеолитном каркасе; NEVPT2-барьер HAT попал в эксперимент (15.98 против 13–15 ккал/моль) там, где DFT врёт на 7
MatterForge · скрининг ±2–3×, не bankable-модель · 2

## Slide 3
Резюме: два коммерческих кейса, одно честное «нет» и два R&D-трека
Базовые сценарии параметрических моделей; данные «Норникеля» — диапазоны «проверить»
$53M/год
N3 · Пиролиз стренд-газа + СМП
EBITDA базы (150 млн м³/год избытка); NPV +$204M; вся маржа за гейтом качества сажи — и гейт наш
$4.5M/год
N2 · MSA из Серной программы
3 скида, окупаемость 3.0 года; тонна серы: −$55 в гипсе против +$4 144 в MSA — на нишевом срезе потока
≤$390/м²
N1 · Анод: честный негатив → ТЗ
Энергоэкономия анода в базе НЕ окупает парк; кейс жив только при покрытии дешевле $280–390/м² — это ТЗ нашему треку
Норильск — чистейший в РФ случай stranded gas: газ есть, трубы нет, СМП есть; фильтр логистики «твёрдое или жидкое >$1 500/т» даёт сажу и MSA
R&D-опционы: катодные материалы (вклад корреляции +0.32 эВ — больше порога 0.2 В, убивающего DFT-скрининг) и Fe–Ni–S кластеры сульфидных руд — прямой перенос нашей FeMoco-компетенции
Мы показываем и мёртвые сценарии с числами: доверие к плюсам покупается минусами
MatterForge · скрининг ±2–3×, не bankable-модель · 3

## Slide 4
N3 · Пиролиз стренд-газа: сажа на экспорт, водород на месте
150 млн м³/год избытка → 26.8 кт H₂ (в энергетику Норильска) + 81 кт углерода (Дудинка → СМП)
Chart: EBITDA по сценариям, $M/год
| Гейт провален (сырая сажа) | База (70% CB $1200) | Оптимизм (90% CB $1600)
EBITDA по сценариям, $M/год | -5.3 | 53.4 | 280.1
База: капекс $159M (арктический ×1.6), окупаемость 3.0 года, NPV (12%, 15 лет) +$204M
Вся маржа — в качестве углерода: carbon black $1 200–2 000/т против сырой сажи $200–400/т, не проходящей даже майнинг-порог $751/т
Гейт качества — наше IP: соляной слой NaCl, чистота 83 → <0.1 wt% металла + NEVPT2-выбор некоксующегося сплава (Cu-Bi)
База продаёт 57 кт CB/год ≈ 6% рынка РФ — без давления на цену; оптимизм требует экспорта в Азию по СМП (стресс $800/т: EBITDA $126M, NPV $612M)
H₂ не экспортируется (урок «миража 6.9×»): замещение газа в энергетике + опция металлургии
KILL-КРИТЕРИИ (объявлены заранее)
Качество сажи не подтверждено пилотом → мёртв даже при дешёвой логистике (NPV −$141M, посчитано)
Нет ни 44 МВт на электрификацию, ни газа на огневой обогрев (+15–38 млн м³/год) — теплоснабжение реактора не сходится
Избыток газа < 30 млн м³/год — масштаб не тянет арктический капекс
MatterForge · скрининг ±2–3×, не bankable-модель · 4

## Slide 5
N3 · Механика и логистика
Модульные трейны у площадки Норильскгазпрома · продукт пакуется в биг-бэги · вывоз существующим плечом Дудинка → СМП
1
Приём газа, осушка/очистка
2
Расплавный пиролиз-реактор (соляной слой NaCl поверх сплава)
3
Сепарация углерода от расплава, отмывка
4
Классификация/гранулирование сажи, биг-бэги
5
H₂ — в газовую сеть энергетики (замещение)
6
Склад → Дудинка → СМП (обратная загрузка)
Развёртывание и гейты
Этап 1 (6–9 мес): верификация избытка газа и свободной мощности с вашими данными; лабораторный гейт качества сажи на нашем соляном контуре
Этап 2 (12–18 мес): пилотный модуль 5–10 млн м³/год у Норильскгазпрома; сертификация сажи у шинников/резинщиков — ключевой гейт всей экономики
Этап 3: серийные трейны до 150 млн м³/год; контракт СМП с обратной загрузкой; опция экспорта в Азию
MatterForge · скрининг ±2–3×, не bankable-модель · 5

## Slide 6
N2 · MSA: тонна серы из пассива в продукт
Метансульфоновая кислота (CH₄ + SO₃): жидкость $2 650/т в обычном химтанк-контейнере, газонезависимая маржа
Chart: Судьба тонны серы, $/т S (база)
| Гипс (нейтрализация) | MSA (3 скида)
Судьба тонны серы, $/т S (база) | -55 | 4144
База: 3 скида × 1.1 кт/год; full cost $1 130/т + СМП $140 → маржа $1 380/т; EBITDA $4.53M/год; окупаемость 3.0 года
Живёт во всех трёх сценариях, включая пессимизм (маржа $1 151/т)
Сюрприз модели: цена серы — слабая ручка (даже −$50…+$150/т почти не двигает кост); главные ручки — цена MSA и логистика
Upside за гейтом G1: конверсия 20% → full cost $347/т, EBITDA $18M с одного скида — но это уже 12–17% мирового рынка
Квантовое ядро посчитано: NEVPT2-цепь жива (рост цепи быстрее распада на Δ=8.5 ккал/моль); инициатор — персульфат
ЧЕСТНЫЙ ПОТОЛОК — говорим сразу
MSA утилизирует 0.03–0.65% серного потока — заголовок «MSA спасает Серную программу» был бы ложью; 99%+ серы по-прежнему в гипс
Мировой рынок 50–70 кт/год: 3 скида ≈ 5–7% рынка (комфорт), 6 скидов ≈ 9–13% (цена поедет). Kill: цена MSA <$1 500/т; СМП >$400/т; запрет SO₃-узла
Смысл кейса: маржа на нише + арктическая витрина платформы, а не экология масштаба мегатонн
MatterForge · скрининг ±2–3×, не bankable-модель · 6

## Slide 7
N1 · Анод электролиза: мы убили собственную «сенсацию» — и это ценно
Стехиометрия красивая: −100 мВ на аноде = −91 кВт·ч/т Ni. Но детальная модель показала: денег в базе нет.
$1.47M/год
вся энергоэкономия базы (−200 мВ, доля электроэкстракции 50%) — энергия Норильска и Колы слишком дешёвая
$278M
замена анодного парка по рыночным ценам каталитических анодов $1–3k/м² — валовая окупаемость ~189 лет
≤$280–390/м²
breakeven-цена покрытия, при которой кейс оживает (жизнь ≥5 лет, −200…−300 мВ) — «почти по цене свинца»
Рычаг работает только на электроэкстракции — у электрорафинирования анодная реакция другая; доля EW 30–70% [проверить у вас]
Что мы делаем с этим: превращаем негатив в ТЗ — дизайн НЕблагородного OER-покрытия для сульфатной кислой среды с целевой ценой ≤$390/м²; расчётная лестница уже валидирована в щёлочи (η = 0.435 В — попадание в диапазон реальных NiOₓ)
Побочные выгоды (меньше Pb в катоде, стабильность, кислотный туман) не монетизированы — если у вас они стоят денег, скажите, пересчитаем
MatterForge · скрининг ±2–3×, не bankable-модель · 7

## Slide 8
R&D-опционы: батарейная вертикаль и химия ваших собственных руд
Два трека, где ваша стратегия и наша компетенция совпадают дословно
N4 · Катодные материалы (Ni/Co → CAM)
Наш результат: вклад электронной корреляции в напряжение Ni³⁺→Ni⁴⁺ = +0.32 эВ — больше порога 0.2 В, при котором DFT+U-скрининг катодов перестаёт работать
Спиновая щель меняет знак с размером расчётного окна — абсолютный дизайн 5V-катодов классикой ненадёжен
Честно: сегодня это диагностика и де-рискинг трендов, не готовый дизайн; полная задача = 46 кубитов (квантовое железо 2029+)
Формат: совместная методическая программа с вашим батарейным направлением — кто первым получит инструмент точнее ±0.2 В, тот выигрывает дизайн катодов
N6 · Fe–Ni–S кластеры: пентландит = наш кубан
Ваши руды (пентландит, пирротин) химически — те же Fe–S кубаны, на которых мы пробили стену сходимости в аммиачном треке (BS-UNO → CASSCF)
Там, где решает спиновая структура, DFT теряет даже знак магнитной связи (разброс 885 см⁻¹ между функционалами — наше число)
Приложения: селективность флотореагентов, окисление сульфидов, выщелачивание
Честно: расчётов по вашим минералам пока ноль — это предложение нового трека с готовым конвейером, а не результат
MatterForge · скрининг ±2–3×, не bankable-модель · 8

## Slide 9
Чего мы НЕ предлагаем «Норникелю»
Честность — механизм доверия к остальным числам. Эти варианты мы просчитали и закрыли сами.
«MSA решит Серную программу»
Не решит: ниша поглощает доли процента серного потока. Предлагаем маржу на срезе, а не экологию мегатонн.
Анодный ретрофит «как есть»
По рыночным ценам анодов кейс мёртв (окупаемость ~189 лет) — сначала дешёвое покрытие, потом разговор о парке.
«Аммиак из воздуха» сейчас
Наш собственный кластерный негатив: водород выигрывает у азота на всех просчитанных сплавах. Дальний R&D.
CO₂-топлива как экономику
Квантовый edge на меди объективно схлопнулся (наш же расчёт); полевой рычаг — R&D-опцион, не бизнес-кейс.
MatterForge · скрининг ±2–3×, не bankable-модель · 9

## Slide 10
Дорожная карта 24 месяцев и что нам нужно от вас
Каждый этап заканчивается проверяемым гейтом; мёртвые ветки закрываем публично
Мес 0–3
NDA, данные по газу/сере/электролизу; уточнение всех моделей с ваших цифр
Мес 3–9
Лабораторный гейт качества сажи (соляной контур); FEED узла отбора SO₃ для MSA; расчёт OER-лестницы в сульфатной среде (ТЗ ≤$390/м²)
Мес 9–21
Пилотный пиролиз-модуль 5–10 млн м³/год; пилотный MSA-скид на площадке Серной программы; старт Fe–Ni–S трека
Мес 21–24
Решения о серии: трейны N3 до 150 млн м³/год; 3 MSA-скида; методическая программа CAM
Данные, которые превратят допущения в числа
Баланс газа Норильскгазпрома и реальный избыток · свободная электрическая мощность · тарифы СМП/Дудинка и обратная загрузка
Объём и опекс Серной программы, разрешительная база SO₃ · доли электроэкстракции и напряжения ячеек по площадкам · статус батарейной стратегии
MatterForge · скрининг ±2–3×, не bankable-модель · 10